Стол лабораторный для кабинета химии ШК-85-25.

Стол предназначен для оборудования рабочих мест учащихся в кабинетах химии. Стол двухместный с крышкой прямоугольной формы на двух регулируемых по высоте металлических стойках и опорной тумбе. Тумба стола имеет отделение для электрической подводки и сантехники. Для удобства их монтажа щит передний вертикальный (поз.3) является съемным. На щите заднем верхнем (поз.2) с левой и правой сторон потребителем устанавливаются электророзетки. Тумба стола состоит из основания и постамента, который регулируется по ростовым группам 4, 5, 6.

| Комплектность |  | Фурнитура |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Крышка 1200×600 | 1 шт | 9. Болт М6×х25 | 4 шт. |
| 2. Щит задний верхний 1140×286 | 1 шт | 10. Гайка М6 | 4 шт. |
| 3. Щит передний 615х240 | 1 шт | 11. Саморез 4×16 | 8 шт. |
| 4. Накладка постамента 204×х140 | 2 шт | 12. Евровинт 7×50 | 12 шт. |
| 5. Стенка вертикальная 615х282 | 2 шт | 13. Стяжка межсекционная | 2 шт. |
| 6. Щит задний нижний 329х240 | 1 шт. | 14. Евровинт 7×70 | 4 шт. |
| 7. Стенка вертикальная постамента 246×х141 | 2 шт. | 15. Евро-ключ | 0,2 шт. |
| 8. Боковина металлического каркаса | 2 шт. | 16. Электророзетка | 2 шт. |
|  |  | 17. Заглушка к евровинту | 12шт. |
|  |  | 18. Ключ торцовый | 0,2 шт. |
|  |  | 19. Раковина | 1 шт. |
|  |  | 20. Кран | 1 шт. |
|  |  | 21. Шуруп 4×40 | 4 шт. |

Порядок сборки.

Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагайте в горизонтальном положении лицевой пластью вниз.

- Стенки вертикальные (поз.5) соединить между собой щитом задним верхним (поз.2) и щитом задним нижним (поз.6) евровинтами (поз.12) с помощью евро-ключа (поз.15).

- К получившейся конструкции присоединить щит передний вертикальный (поз.3) евровинтами (поз.12) с помощью евро-ключа (поз.15).

- Полученную тумбу соединить с боковинами металлического каркаса (поз. 8) евровинтами (поз.14)

- Прикрепить крышку (поз. 1) к боковинам металлического каркаса болтами и гайками (поз. 9 и 10) торцовым ключом (поз.18).

- Собрать постамент: стенки вертикальные постамента (поз.7) соединить между собой накладками постамента (поз.4) с помощью евровинтов (поз. 12). Постамент вставить в собранную тумбу и соединить с собранным столом межсекционными стяжками (поз. 13).

- К щиту заднему верхнему (поз.2) прикрепить саморезами (поз.11) электророзетки (поз.16).

- Установить заглушки (поз.17) на шляпки евровинтов.

- На крышке (поз.1)закрепить кран (поз.20). Установить раковину (поз.19) в отверстие, выполненное в крышке, и закрепить ее саморезами (поз.11).

- Собранный стол прикрепить к полу с помощью шурупов (поз.21)

Примечание: напор воды в кране должен быть средним или минимальным во избежание попадания воды на крышку стола.

Вес стола – 30 кг.

Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны хранится в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

#### УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул Минская,142Г

С претензиями обращаться по адресу: Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская, 142Г

# Телефон/факс:  (8-0225) 72-46-32, 72-56-26

Наш сайт в Интернете: www.sv-class.com

E-mail: info@sv-class.com

## УП «СВ КЛАСС»

018

## ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

Стол ученический лабораторный химии

(регулируемый по высоте)

Бобруйск - 2015